## Slide 1
Решение проблем

## Slide 2
www.rosatom.ru
Методика решения проблем 8 шагов.
2
 | P | Шаг 1 Фиксация проблемы | Определить цель работы Определить идеальное состояние работы Исследовать текущее состояние Определить разницу между идеальным и текущим состоянием и определить текущее состояние, как проблему | 
 |  | Шаг 2 Детализация проблемы | Сортировать и разбить проблемы на элементарные проблемы Обозначить проблемы для решения Понаблюдать за процессом и конкретизировать проблему | 
 |  | Шаг 3 Определение цели | Определить количественные, конкретные цели. | 
 |  | Шаг 4 Изучение причины возникновения проблемы | Выяснить причины возникновения проблемы с помощью методики 5 Почему Определить коренную причину | 
 |  | Шаг 5 Разработка корректирующих мероприятий | Предложить корректирующие мероприятия для устранения коренной причины Выбрать наиболее результативное и наименее затратное мероприятие. Достигнуть взаимопонимания с ответственными лицами Составить четкий график реализации мероприятий. | 

## Slide 3
www.rosatom.ru
Методика решения проблем 8 шагов.
3
D | Шаг 6 Реализация корректирующих мероприятий | Реализация корректирующих мероприятий в соответствии с графиком реализации Отслеживание статуса мероприятий совместно с ответственными лицами
C | Шаг 7 Оценка результата | Проверка результата по отношению к цели, а также вклада реализованных мероприятий в достижение идеального состояния Анализ реализованных корректирующих мероприятий. Работа над ошибками.
A | Шаг 3 Стандартизация | Систематизация и укоренение успешных мероприятий (Стандартизация) Тиражирование успешных мероприятий Решение оставшихся проблем

## Slide 4
www.rosatom.ru
1) Что такое проблема?
Проблема – расхождение с критерием (цель, курс, правило и т.д.)
Примеры:
1. Геометрия обработанной детали находится вне поля допуска
×
Критерий
Поле допуска
○
×
2. Отсутствие травм – норма Наличие травм - проблема
5

## Slide 5
www.rosatom.ru
Категории проблем (1/2)
6
№ | Категория проблем | Определение | Способы решения
1 | Фактические проблемы | Разница между фактическим состоянием и нормой (критерии, стандарты и т.д.) | Устранение разницы между фактическим состоянием и нормой.
2 | Гипотетические проблемы | Разница между фактическим состоянием и устанавливаемым по своей воле идеальным состоянием | Внедрение новых методов работы

## Slide 6
www.rosatom.ru
Категории проблем (2/2)
Критерии, стандарты
Фактическое состояние
Фактические
проблемы
Разница
Фактическое состояние
Идеальное состояние
Разница
Гипотетические проблемы
1
2
7

## Slide 7
www.rosatom.ru
2) Проблемно-ориентированное мышление. Основные тезисы.
1. Поняв, в чем заключается проблема, можно сказать, что половина проблемы решена.
Обнаружить проблему не просто.
Если человек не осознает проблему, то для этого человека проблемы не существует.
Решение проблемы начинается с ее обнаружения.
Тойота
8

## Slide 8
www.rosatom.ru
Для обнаружения и решения проблем необходимо обладать проблемно- ориентированным мышлением
Проблемно-ориентированное мышление – способность ощущать наличие проблемы до ее проявления
9
Негативный пример Отношение человека, не обладающего проблемно- ориентированным мышлением | Позитивный пример Отношение человека, обладающего проблемно- ориентированным мышлением
«Тут ничего не поделаешь» «Ничего страшного» «Это произошло случайно»… | «Что-то здесь не так» Острая реакция на малейшие проблемы.

## Slide 9
www.rosatom.ru
10
Свой уровень
Плохо
Хорошо
Хорошо
Плохо
Идеальное состояние
1. Знать конкурентов
(Бенчмаркинг)
Что значит обладать проблемно-ориентированным мышлением?
Хорошо
Уровень
конкурента
Плохо
Свой уровень
2. Понимать идеальное состояние
Пример:
Уровень качества – 0 случаев брака
3. Понимать уровень конкурентов в перспективе
Уровень конкурента
Свой уровень
Конкуренты развиваются и
стремятся догнать вас
Отсутствие проблем – большая проблема. Необходимо всегда сохранять настороженность по отношению к проблемам

## Slide 10
www.rosatom.ru
11
Как обнаружить проблему?
Дни
0
Если вам кажется, что все в норме, поменяйте критерий оценки
Коэффициент эксплуатационной
Пример: Выработка линии
Цель
Штуки
На первый взгляд все в норме, но, если изменить критерий оценки, то проявятся невидимые ранее проблемы
Цель
готовности (КЭГ)
%
Цель
Процент брака
%
Кол-во операторов
Чел
Скрытие проблем с КЭГ и процентом брака за счет увеличения кол-ва операторов

## Slide 11
www.rosatom.ru
3) Детализация проблем
а) Разб ивка про блемы на элементар ны е про блемы
При обнаружении проблемы не стоит сразу переходить к поискам коренной причины. Как правило, обнаруженная проблема представляет из себя целый
12
Царапины на
корпусе детали
Царапины на правой стороне
Царапины слева внизу от фаски
Царапины
на крышке
Царапины на левой стороне
Царапины сверху от фаски
И т.д.
И т.д.
И т.д.
И т.д.
Для решения большой проблемы из левой части необходимо решить элементарные проблемы из правой части
Царапина на задней раме
«5 почему» с этого момента приведет
к смятению
комплекс проблем.
Пример: Царапины на корпусе детали
Проблема
(несоответствие)
Элементарные проблемы, каждая из которых возникает
по своим причинам
«5 почему» с этого момента результативно

## Slide 12
www.rosatom.ru
13
Роль руководителя
Часто детализировать проблемы не получается из-за непонимания руководителями своей роли.
Некоторые ошибочно рассуждают: «Я начальник цеха. Решение элементарных проблем – это дело подчиненных. А я должен думать о решении больших проблем».
Роль руководителя:
Руководитель должен | Руководитель не должен
Разбить проблемы на элементарные проблемы Расставить приоритеты в решении проблем Распределить проблемы между подчиненными Управлять процессом решения большой проблемы в установленные сроки Уметь решить хотя бы одну элементарную проблему | Сидеть в офисе и оценивать ситуацию только на основании отчетов. Это приведет к тому, что руководитель потеряет способность воспринимать элементарные проблемы. Не надо пытаться выявлять элементарные проблемы, сидя в офисе. Надо выйти на площадку, и элементарные проблемы сами дадут о себе знать.

## Slide 13
www.rosatom.ru
4) Выяснение места возникновения проблемы
Проблема: Повторяющаяся царапина в левой нижней части передней
правой двери
14
Перед началом анализа "5 почему" прежде всего необходимо установить место возникновения проблемы. Нельзя начинать поиски причины возникновения проблемы с первого пришедшего в голову места
Поток изготовления дверей
Вальцовка № 1
Нет
царапин
ы
Вальцовка № 2 Есть
царапина
Есть царапина
Есть
царапина
Есть
царапина
Переход назад
Переход назад
Переход назад
Переход назад
Линия сборки сварки
Линия сборки
Для выявления места возникновения проблемы необходимо исследовать предыдущие процессы от процесса, где проблема была обнаружена
Царапина возникает на Вальцовке № 2

## Slide 14: По доступности для исследования проблемы можно подразделить на
www.rosatom.ru
4) Выяснение места возникновения проблемы
15
следующие категории
а. Наблюдение за процессом возможно
Проблемы
А. Легко определить
место возникновения
Б. Трудно определить место возникновения
б. Наблюдение за
процессом невозможно

## Slide 15: Для облегчения процесса определения места возникновения проблемы необходимо соблюдать следующие условия:
www.rosatom.ru
4) Выяснение места возникновения проблемы
16
1.Процессы расположены в соответствии с потоком изготовления 2.Соблюдение принципа FIFO. Изделия расположены в соответствии с порядком запуска в производство.
3.Отсутствие большого объема запасов
В том случае, если процессы расположены в соответствии с потоком, при упорном поиске места возникновения проблемы и наблюдении за процессом обнаружение места возникновения проблемы гарантировано.

## Slide 16: В том случае, если данные условия не соблюдаются:
В таких условиях часто работа по поиску места возникновения проблемы приостанавливается и начинается анализ причин «на бумаге», что часто заводит решение проблемы в тупик.
- Рабочее место - Скопление деталей - Бракованная деталь
www.rosatom.ru
4) Выяснение места возникновения проблемы
17
Скопление изделий Сложный маршрут изготовления
Непонятно, в каком порядке, и на каком процессе изделия произведены

## Slide 17
4) Выяснение места возникновения проблемы
8
Случаи, когда наблюдение за процессом возможно | Случаи, когда наблюдение за процессом невозможно
Почти за любым явлением можно понаблюдать. Если проблема не видна, то это значит, что у вас не хватает наблюдательности или необходимо изменить угол зрения. Даже при слабой наблюдательности, если долго смотреть на процесс, проблема в конце концов проявится, поэтому необходимо выработать навык упорно наблюдать за процессом. Возможные инструменты визуализации: •Видеокамера, •Термодатчик и т.д. | Например: •Процесс затвердевания литья •Процесс термообработки и т.д. При таких случаях используются такие инструменты, как: •SQC (Statistical Quality Control) •Схема причинно-следственных связей •Многофакторный анализ •Симуляции и т.д. Также необходимо стремиться делать видимым процессы обработки (Например: окна для наблюдения за процессом)
www.ro | satom.ru 1

## Slide 18
www.rosatom.ru
Необходимость выяснения подробной информации о возникновении
про блемы
Изучить подробную информацию можно с помощью методики 4W2H
19
Возникновение проблемы означает возникновение какого-нибудь изменения. Важно непосредственно на производственной площадке уловить это изменение и выяснить разницу между нормальным и ненормальным состоянием
Вопрос | Примеры
What – Что? | Царапина на левой стороне выше фаски
When – Когда? | 14.04 15:05
Where – Где? | Станок 1525
Who – Кто? | Оператор Смирнов В.Н.
How – Каким образом? | Спонтанно/ симптомы проявлялись ранее Нельзя сразу думать, что проблема возникла спонтанно. Может быть проблема существовала и раньше, но ее только заметили или произошла смена контролера
How much – В каком количестве? | Одна штука/ Сразу несколько подряд

## Slide 19: Круг возможных причин возникновения проблем сузится, если качественно провести такие этапы, как:
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины
20
)Разбивка проблемы на элементарные проблемы
)Выяснение места возникновения проблемы 3)Выяснение характера проявления проблемы

## Slide 20
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод «5 почему»)
Фактическая информация о
несоответствии
21
Подтверждение гипотезы
Коренная причина
А
Нет
B
Нет
C
Да
Подтверждение гипотезы
А
Нет
B C
Нет
Почему? (Первый раз)
Предложение гипотез о возможных причинах Проверка гипотез на площадке
Да Проверка гипотез на площадке
Предложение гипотез о возможных причинах
Корректирующее мероприятие
Почему? (Второй раз)

## Slide 21
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему)
22
Неправильная формулировка гипотезы может сбить с нужного направления. При анализе «5 почему» важно исходить из фактов, которые можно проверить визуально или тактильно.
Пример: (проблема перегрева станка)
Недостаточный уровень
масла
Оператор забыл долить масло
Неправильная организация процесса контроля уровня масла
Менеджер плохо знал процесс
Управляющий ошибся с выбором менеджера
Плохой управляющий?
Не было инструмента, сообщающего оператору о необходимости долить масла
Формулировки о низкой квалификации персонала или недостатках организации недопустимы,
так как это нельзя проверить фактами.
Неужели это
коренная причина?
Корректирующее
мероприятие
Менять
директора?!
Правильный ход мыслей
Неправильный ход мыслей

## Slide 22: Как пров ерить гипотезу?
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
23
а. Случай, когда можно понаблюдать за процессом
•С упорством наблюдать за процессом до обнаружения причины (Если не видно проблему при наблюдении сверху, посмотреть с двух сторон. Если не видно проблемы визуально, стоит померить геометрию детали.)
•Внимательно смотреть на изделие (Изменилась геометрия – проверить направляющую. Направляющая обломилась или деформировалась?)

## Slide 23: Как пров ерить гипотезу?
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
24
б. Случай, когда невозможно понаблюдать за процессом
Пример: Стала плохо работать плата компьютера. Понаблюдать за процессом работы платы снаружи невозможно, поэтому решили проверить состояние платы, заменив ее на новую.
Методика проверки причины путем замены старого элемента на новый:
1.Заменить старый элемент на новый 2.Установить обратно старый элемент 3.Снова установить новый элемент
Проблема устранилась Проблема вернулась Проблема устранилась
Можно сделать вывод, что проблема была в старом элементе.
Если при замене проблема не устраняется
Проблема в другом элементе
Новый элемент с дефектом

## Slide 24: Как проверить, действительно ли подтвержденный факт является
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
25
причиной проб лемы?
Прежде чем переходить ко второму «почему», необходимо убедиться, что подтвержденные факты действительно являются причиной возникновения проблемы. Ниже приведены три метода проверки:
1)Просты ли формулировки?
- Геометрия изделия изменилась
Почему?
Износ направляющей
- Резец врезался в стенку станка
Почему?
Не сработал ограничительный датчик
Критерий оценки простоты: можно ли сформулировать факт с помощью примерно 10 слов

## Slide 25: Как проверить, действительно ли подтвержденный факт является причиной проб лемы?
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
26
2) Прослеживаются ли причинно-следственные связи между
предложенными гипотезами
Я торопился и после того, как
- Руку зажало в прижиме Почему?
включил пуск, понял, что заготовка смещена и попытался исправить ее положение
Причинно- следственная связь не прослеживается
- Руку зажало в прижиме
Почему?
Причинно-
Рука оказалась под прижимом
следственная связь прослеживается

## Slide 26: Как проверить, действительно ли подтвержденный факт является причиной проб лемы?
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
27
3) Можно ли построить обратную причинно-следственную связь
(Результат)
- Двигатель пригорел
(Причина)
Недостаточно масла
Почему?
Обратная связь строится
- Подрались
Почему?
(Причина)
Не складывались
отношения
(Результат)
Разве те, у кого не складываются отношения обязательно должны драться?
Если подтвержденные гипотезы соответствуют трем вышеуказанным пунктам, то значит вы дошли до причины проблемы и можете смело переходить к следующему «почему».

## Slide 27: До какого момента продолжать анализ 5 Почему?
www.rosatom.ru
5) Поиск коренной причины (Метод 5 почему). На что обратить внимание?
28
Необязательно задавать вопрос «Почему» пять раз. Пять раз – это только ориентир. Закончить анализ «5 почему» можно тогда, когда вы нашли причину, устранив которую, вы избежите повторное возникновение проблемы.
Проблема
Факт
Причина
Факт
Причина
Факт
Причина
Корректирующее мероприятие
Проверить, предотвратит ли выработанное
мероприятие повторное возникновение
проблемы

## Slide 28
www.rosatom.ru
6) Различия между оперативными мероприятиями и мероприятиями,
направленными на устранение коренной причины
Существуют случаи, когда недопустимо ждать устранения коренной причины, а необходимо оперативно вернуть процесс в рабочее состояние.
29
Пример: Поломка оборудования
Станок остановился
Смещение заготовки
Резец прошел дальше установленной точки
Ограничительный датчик не сработал
В датчик попала СОЖ (смазочно- охладительная жидкость)
Форсунка расположена близко к датчику
Смена положения форсунки
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Результат исследования датчика
Промежуточная
причина
Коренная причина
Замена датчика
Коррекция
(устранение поломки)
Мероприятие, устраняющее
коренную причину
Мероприятие, устраняющее коренную причину, предотвращает повторное
возникновение проблемы

## Slide 29
www.rosatom.ru
6) Различия между оперативными мероприятиями и мероприятиями,
направленными на устранение коренной причины
На что обратить внимание при выполнении оперативных мероприятий:
1. До выполнения оперативных мероприятий необходимо четко
зафиксировать условия, при которых возникло несоответствие Например:
Оставить бракованную деталь
Записать технические характеристики оборудования в момент
возникновения несоответствия
2. Разработать и внедрить мероприятия, устраняющие коренную причину, в день выполнения оперативных мероприятий.
После выполнения оперативных мероприятий проблема на время исчезает, перестает доставлять хлопоты и о ней забывают. Именно поэтому важно внедрить мероприятия, устраняющие коренную причину в день выполнения оперативных мероприятий.
30

## Slide 30: Полученный в результате решения проблем опыт необходимо стандартизировать путем внесения корректировок в регламенты по проектированию (допуска, отклонения), подготовки производства (условия производства) и производства (стандарты рабочих операций).
www.rosatom.ru
7) Стандартизация и тиражирование опыта
31
Пример АО «ЦКБМ»:
Проблема: брак сварки на корпусе 1391-0117
Причина: Использование толстых электродов в узком месте Решение: Изменение инструкции по сварке данной детали
Полученный опыт необходимо тиражировать на однотипных или схожих процессах

## Slide 31
www.rosatom.ru
8) Выявление проблем путем изменения угла зрения
Выявление одной проблемы может помочь обнаружить смежные проблемы
32
Проблема
1. Возникновение
проблемы.
Почему возникла
проблема?
Н: Несоответствие геометрии обработки
2. Остановка оборудования
(Принцип Дзидока) Почему оборудование не остановилось?
Н: Оборудование не идентифицировало отклонение по геометрии
3. Передача брака на следующий процесс Почему была допущена
передача брака на следующий процесс?
Н: Контролер не зафиксировал отклонение
4. Время на ремонт оборудования
Почему на ремонт было затрачено много времени?
Н: На исправление направляющих потратили больше одного дня